PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- GENERALIDADES

  - ALCANCES DE LA PROPUESTA

Los trabajos consisten en la demolición y construcción en los sectores indicados de la vereda de calle Absalón Rojas (entre calles Alvear y Chacabuco), del Palacio de Tribunales, con las características especificadas en los planos que conforman la presente licitación, debiéndose tener presente las características de la vereda existente construida en el sector.

Estarán incluidos en los trabajos a realizar por el Contratista, la provisión de la mano de obra todos los materiales, equipos, herramientas y enseres para la ejecución de: las protecciones necesarias, el movimiento de equipamientos, las tareas de demolición indicadas en planos; la limpieza final diaria y final y retiro de los materiales que surjan de las demoliciones y del proceso de las obras; la construcción de juntas de dilatación, cordones de las cazoletas, reemplazo de cañerías de desagües pluviales, la reubicación de todo elemento que a juicio de la Inspección de Obra resulte necesario conservar, y la ejecución de toda tarea que, esté o no indicada en el proyecto, sea conducente a la realización y entrega completa de los trabajos encomendados.

  - LIMPIEZA DE LA OBRA

Al iniciar los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las normas en vigor y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante la ejecución de la obra.

El contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales excedentes y residuos provenientes de ejecución de los trabajos previstos en el presente pliego contando para ello con los contenedores, transporte y todo otro elemento que sea necesario, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

- TRABAJOS PREPARATORIOS

  - VALLADO

El vallado perimetral de la obra deberá estar construido de manera que garantice la seguridad, no solo a la propia obra, sino también a terceros, conforme a los requerimientos del Código de Edificación de la ciudad de Santiago del Estero, no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas, etc., o todo detalle que indique fragilidad, inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado.

Dicho vallado deberá permanecer durante el plazo que dure la obra, dejándose previsto un acceso provisorio hacia el edificio.

  - DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS

En el presente ítem se hallan comprendidas todas las tareas necesarias para efectuar las demoliciones, parciales o totales señaladas. Se entenderán incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos de restauración o adecuación de los sectores afectados por demoliciones, conforme surja de los planos de proyecto.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigencia tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.

En los trabajos de demolición, se tomarán los recaudos pertinentes en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella y a terceros. El Contratista será en todos los casos responsable de los inconvenientes que se produjeran y sus consecuencias.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá observar y hacer cumplir en todas las etapas y en todos los frentes de trabajo las Leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo y toda otra normativa dictada por autoridad competente.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, la documentación que avale la contratación de seguros, cubriendo riesgos ante terceros y accidentes del personal.

Las áreas que serán ocupadas por las obras permanentes deberán ser preparadas para tal fin, ejecutando los trabajos de limpieza, los que consistirán en la remoción de todo impedimento natural o artificial, como por ejemplo arbustos, escombros, cestos de basura y demás equipamiento.

El retiro y traslado de dichos elementos estará a cargo del Contratista, al lugar acordado con la Inspección. Los elementos que pudieran ser reutilizables, como ser baldosas, quedarán a disposición del Poder Judicial, la inspección decidirá oportunamente el destino que se les dará, cuyo traslado será a cargo de la contratista, dentro del ejido municipal.

Se demolerán las cazoletas de hormigón según lo especificado en el plano correspondiente.

Se extraerá el piso y el contrapiso de toda la superficie de los sectores indicados en el plano.

Todas las cañerías de desagües pluviales que se encuentren contenidas en la obra, deberán ser extraídas y reemplazadas por el contratista, en su mismo lugar o conforme a las indicaciones establecidas por la inspección, debiendo dejar las áreas en condiciones aptas para la posterior ejecución de las obras proyectadas.

Este ítem incluirá el transporte de escombros.

  - REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Se tomará como nivel de piso terminado el nivel de piso de la vereda existente sobre calle Absalón Rojas.

Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas numeradas los puntos extremos del terreno. El replanteo se efectuará de manera tal de fijar los puntos de referencia para líneas y niveles en forma inalterable.

La Inspección de Obra puede ratificar o rectificar durante la construcción los niveles, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

  - OBRADOR

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

  - CARTEL DE OBRA

El contratista deberá colocar en el exterior del edificio, frente de la obra y en lugar visible, el correspondiente cartel de obra reglamentario, de dimensiones que permitan su fácil visualización, contemplando además su iluminación nocturna.

El letrero no deberá contener abreviaturas, inscripciones, iniciales o siglas ambiguas, nombres de personas sin especificación de función alguna o que se adjudiquen diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyendas que a juicio de la Inspección de Obra se presten a confusión.

- PREPARACION DEL TERRENO

Compactación por apisonado a mano:

Se empleará el sistema de apisonado con pisón del tipo manual con accionamiento mecánico, neumático o similar por capas no mayores a los 15 cm., humedeciéndose el suelo lo suficiente como para asegurar su compactación. Los pisones a utilizarse deberán tener una superficie de asiento no mayor de 200 cm².

La Contratista realizará además la extracción y contención de las raíces de los árboles que pudieren ocasionar inconvenientes en la ejecución de los contrapisos.

- HORMIGON

  - RAMPAS

    - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Comprenden la realización de rampas para discapacitados según las especificaciones del plano respectivo.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

    - CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.

    - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

En los lugares especificados en los planos se ejecutarán las rampas de hormigón de las mismas características a las existentes sobre calle Irigoyen.

Serán de H°A° calidad H8: 0,10 m de espesor, armada con malla sima Ø 6 de 0,15 x 0,15. Las juntas de construcción y de contracción serán selladas con sellador acrílico tipo Sikaflex o superior calidad y tendrá dos manos de pintura de demarcación vial en color amarillo a base de caucho clorado. La terminación de los bordes será fratasada, cuya superficie deberá ser uniforme tanto en su textura como en sus líneas.

Previo al colado del hormigón se deberá preparar la superficie de asiento (subrasante), la misma se compactará mecánicamente aproximadamente 10 cm. de profundidad. Cada intervención deberá quedar limpia, sin restos de obra ni de suelos vegetales extraídos, debiendo eliminar todo el suelo de exceso. Al estar el suelo por debajo del nivel de cordón de vereda, se deberá terraplenar hasta dicho nivel.

  - CORDONES

    - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Comprenden la ejecución de cordones h°a°, en los bordes de cazoletas. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para su ejecución.

    - CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales usados en los cordones como cementos y arenas se encuentran especificados en el capítulo de Contrapisos.

    - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos prepararse las superficies perfectamente y en forma conveniente, para su elaboración.

Los bordes de cazoletas, serán de h°a°: 10 cm. de ancho, hierros Ø6, escuadrando sus ángulos.

- CONTRAPISOS

  - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos.

  - CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

  - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.

Previa a la ejecución de los contrapisos se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, haciendo los aportes de suelo correspondientes para nivelación y compactación, antes de hormigonar.

Asimismo al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios para el escurrimiento del agua.

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas especiales, etc.

- PISOS

  - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la ejecución de todo el solado indicado en los planos adjuntos.

  - CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales usados en los solados serán losetas graníticas de la marca Blangino o similar, adoquín recto 64 panes gris claro de 40 x 40 x 3,3 cm, por ser éstos los existentes en la vereda perimetral del Palacio de Tribunales.

  - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Para todos los solados, y en función del proyecto, los niveles y pendientes respetarán los existentes. Cualquier modificación será indicada por la inspección.

    - LOSETAS GRANÍTICAS, ADOQUÍN RECTO 64 PANES GRIS CLARO DE 40 X 40 X 3,3CM

Las baldosas serán graníticas del tipo adoquinado, de 40 x 40 cm. de bordes rectificados. Serán de las denominadas de primera clase.

Se tomarán las juntas con pastina a tono con el piso, después de ejecutado el solado, previa limpieza y preparación de las juntas, para asegurar el espesor apropiado de mortero.

- Preparación de la superficie

La superficie debe estar libre de polvo y grasa, sobre la cual se colocaran las losetas.

- Mortero de Asiento

Se utilizara cualquiera de las siguientes dosificaciones:

Mezcla: (3:1) arena, cemento; (4:1:1/2) arena, cemento, cemento de albañilería.

- Colocación de las baldosas

Se distribuirá la mezcla sobre la superficie (2cm de esp.).

Se pintará la cara del revés de la placa con una lechigada preparada con 2 (dos) partes de cemento de albañilería y una parte de agua.

Se colocará la placa pintada sobre la mezcla y se llevara a nivel por golpes de cabo de martillo o masa de goma para que se adhiera bien a la mezcla.

- Tomado de juntas

Se realizará después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. La pastina a utilizar será de primera marca, debiendo penetrar en toda la profundidad de la junta.

Para el curado se mantendrán húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 hs.

- Juntas de dilatación

El ancho de dichas juntas será de 15 a 20 mm. Estas se realizaran cada 4,00m en el sentido longitudinal, debiendo ser coincidente con las juntas de dilatación del piso existente.

- ENCHAPADO DE CESPED

  - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los sectores a parquizar.

  - CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales a usarse en este rubro serán panes de césped grama común.

  - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos remover la tierra perfectamente y preparándolas en forma conveniente, antes de colocar los panes de césped.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la colocación de césped.

- INSTALACIONES

  - CAÑERIAS DE DESAGUE PLUVIAL

Los caños de desagües pluviales deberán adecuarse a las pendientes existentes.

Los caños de desagües pluviales y sus accesorios necesarios a colocar serán de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, deberán poseer un perfecto calce entre sí y con el alojamiento previsto en el cordón, sin alteraciones de ningún tipo en su extremo. Estarán convenientemente sellados, calzados y apoyados en terreno firme y compactado. Deberá sellarse el extremo alojado en el cordón para evitar el ingreso de agua desde la calzada hacia la parte inferior de la losa de calzada.

  - LUMINARIAS PARA PISO C/ INSTALACION ELECTRICA

    - NORMAS GENERALES

El presente pliego contiene la reglamentación general a la que deberá ajustarse la contratista para la ejecución de todos los trabajos, en lo referente a la provisión de materiales y mano de obra especializada.

Se describen todos los materiales y trabajos para dotar al edificio de una correcta Instalación Electromecánica, cumpliendo con las Normas y Reglamentos Constructivos de estas instalaciones; ensayos y pruebas a las que deberán ser sometidos conjuntamente con estas Especificaciones Técnicas Particulares.

En el caso de contradicciones regirá lo que establezca la Inspección.

    - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Salvo indicación expresa, las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones siguientes según corresponda:

Pliego de Especificaciones Técnicas del Departamento de Mantenimiento, Higiene e Infraestructura del Poder Judicial de Santiago del Estero.

Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de Santiago del Estero EDESE SA.

Código de edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y Asociación Argentina de Luminotecnia, IRAM-AADL.

Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364 -7-771, edición 2006.

Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364-7-718, edición 2008

Asociación Electrotécnica Argentina AEA 95101, edición 2015

Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587 y decreto reglamentario. N° 351/79 con sus modif.

Ente Nacional de Regulación Eléctrica. ENRE - Resolución N° 207/95.

Resoluciones D.N.C.I. N° 507/2.000, 456/2.001 y la Resolución de la ex-S.I.C. y M. N° 92/98.

El oferente deberá ajustarse a la decisión de la autoridad de aplicación en cualquier disputa que pudiere surgir por la aplicación de las normas solicitadas.

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones; se adoptará el más exigente en la materia.

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas responderán a las recomendaciones de la:

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o bien a las normas:

Deutsches Institut fur Normung, D.I.N.

Verein Deutsche Electrizitat., V.D.E.

    - TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

El Contratista también tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:

Presentación de planos, solicitud de permisos, pedidos de inspecciones y todo otro trámite necesario de acuerdo con las Ordenanzas Municipales de la localidad y cualquier otra legislación provincial y/o nacional vigente de aplicación.

Tramitaciones ante los entes de Servicios Públicos y Privados, a fin de que la misma inicie el suministro de los servicios en el momento necesario con sus respectivas erogaciones.

Todo tramite de habilitación de las instalaciones ante los Organismos competentes que correspondan a su costo.

    - CATÁLOGOS

Como parte de la documentación a presentar con la oferta, el Contratista adjuntará catálogos y folletos de materiales, de equipos y de cada uno los componentes de los sistemas solicitados en el presente pliego técnico.

    - MUESTRAS

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente el Contratista someterá a aprobación de la Inspección un muestreo completo de todos los elementos a emplearse en la instalación.

Dichas muestras serán conservadas por la Inspección como prueba de control. Los elementos cuya naturaleza no permita su inclusión en el muestrario deberán ser remitidos como muestra parte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible de forma que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia. La presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Inspección; no eximirán al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones y planos.

    - ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

      - ENSAYOS DE TIPO

En principio no se exigirá la realización de los ensayos de tipo especificados por las Normas respectivas. No obstante la Inspección se reserva el derecho de solicitar la presentación de los correspondientes certificados emitidos por un laboratorio reconocido a su exclusivo costo.

En caso de que los resultados de los ensayos de rutina, arrojaran dudas sobre la calidad del equipo involucrado, la Inspección puede solicitar la ejecución de alguno o todos los ensayos de tipo especificados por las Normas; los que serán por cuenta y cargo del Contratista.

      - ENSAYOS DE RUTINA Y /O DE RECEPCIÓN

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de los ensayos de rutina y /o recepción, establecidos por las Normas para cada equipo o material. Salvo expresa indicación en contrario en la oferta; las Normas serán las establecidas en el Pliego.

Serán obligatorios los ensayos de recepción correspondientes a tableros, tablero general, tableros seccionales, bandeja portacables, de recepción de jabalinas y luminarias

La Inspección se reserva el derecho de contrastar los instrumentos a utilizar durante los ensayos.

      - INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones electromecánicas serán objeto de una inspección previa a su puesta en servicio o cuando el inspector lo considere. La Inspección tendrá por objeto controlar que las instalaciones hayan sido efectuadas en concordancia con las presentes especificaciones de todos los sistemas pedidos en el presente pliego técnico y lo aprobado en el proyecto ejecutivo.

      - INSPECCIÓN VISUAL

Se tendrá en cuenta principalmente y como mínimo los siguientes puntos:

La existencia de la declaración del fabricante que todos los componentes cumplen con las normas IRAM y / o Normas correspondientes, solicitadas y aprobadas en el proyecto ejecutivo basada en el presente pliego.

Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (Norma IRAM 2281 - Parte III).

Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección eléctrica.

Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección.

Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de los conductores.

Correspondencia entre los colores de los conductores, de cañerías, y todo aquello que está establecido en el Código de colores de IRAM y lo establecido por la normativa de la AEA para cada uno de los Sistemas.

Comprobación de la ubicación de las características constructivas e inscripciones indicativas del Tablero Eléctricos, etc.

      - CONFORMIDAD CON EL PROYECTO

Se deberá verificar que las instalaciones cumplan con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos aprobados correspondientes, especialmente en lo relacionado a:

Cantidad y destino de cada uno de los circuitos; secciones de los conductores activos.

Sección de los conductores de protección de las puestas a tierra de la instalación.

Características nominales de los aparatos de maniobra de seccionamiento, de protección y de actuación automática de la iluminación.

Artefactos de iluminación acordes a los solicitados y/o aprobados en el proyecto ejecutivo.

      - MEDICIONES

En el caso la instalación eléctrica se deberá medir:

Resistencia de aislación de la instalación eléctrica la que no podrá ser menor a 20.000.000 ohms en cualquier circuito involucrado y medido con Megher electrónico de una tensión de continua no inferior a 500 Volts.

Factor de potencia el que no podrá ser menor a 0.97 inductivo medido con todas las cargas conectadas.

Equilibrio de fases las que no podrán tener un desajuste mayor del 10% entre sí medido con pinza amperométrica.

      - ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LUMINARIAS

Se efectuarán las pruebas que correspondan en cada caso, a juicio de la Inspección, de acuerdo con lo aprobado en el proyecto ejecutivo y en las Normas IRAM-AADL J 2020/21 /22 /22-2 /28-1-2-3-5.

      - REPLANTEO

El Contratista efectuará un replanteo de la instalación del presente pliego técnico y referido a cada uno de los circuitos a ejecutar, de común acuerdo con la Inspección de Obra; verificando el trazado de cada uno de los mismos, en los planos a presentar para ser aprobados, como así también se verificará los valores y especificaciones contenidas en la documentación del proyecto ejecutivo. Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción. Su interpretación o corrección correrá por cuenta de esta inspección siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.

      - DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo con las modificaciones efectuadas.

Terminada la instalación y antes de la Recepción Provisoria suministrará tres (3) juegos completos de planos conformes a obra; uno de ellos en papel, además copia en base óptica (CD-RW, DVD-RW) en ACAD - 2000 o superior para Windows NT, 2.000 PRO, en las escalas de 1:200, 1:100, 1:50 de acuerdo a las instrucciones de la Inspección; los manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos o sistemas suministrados serán todos en idioma CASTELLANO EXCLUSIVAMENTE.

Asimismo entregará todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas y Privadas para la habilitación de las instalaciones y / o servicios, además de los Colegios Profesionales correspondientes.

    - MATERIALES

      - TABLERO DE MANIOBRA Y COMANDO

Se utilizará un tablero seccional existente, que alimenta la iluminación exterior del frente del Edificio Histórico, sobre calle Absalón Rojas.

Los Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) serán aptos para proteger el conductor al que se encuentran conectado y con capacidad de ruptura suficiente para soportar la corriente de cortocircuito (Ik) correspondiente.

El Interruptor Diferencial (ID) será de actuación no retardada o instantánea, con corriente diferencial asignada de funcionamiento inferior o igual a 30 mA (alta sensibilidad) y será apto para la máxima corriente simultánea de todos los circuitos que protege.

Las disposiciones y características técnicas de todos los elementos de protección y maniobra se especifican en los planos y esquemas unifilares del Proyecto Ejecutivo.

Los elementos de protección y maniobra a instalar deberán ser todos de marca Schneider Electric o calidad similar.

      - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Serán empotrables en piso, aptos para uso a la intemperie, con cuerpo y frente de aluminio inyectado y cobertor inyectado en policarbonato, reflector de aluminio brillante y cristal templado transparente.

Permitirán la colocación de lámparas bajo consumo, casquillo con rosca E27 de hasta 60 W.

La marca y modelo propuestos deberán ser consultados previamente con la Inspección de Obra antes de su instalación.

Todos los artefactos serán de primera calidad, reconocida a juicio de la Inspección de Obra, y deberán poder asegurar la reposición de las distintas partes que componen el iluminante.

En todo lo que resulte de aplicación responderán al esquema de la Norma IRAM N° 2367.

Se deberá presentar en la oferta los folletos de las luminarias y las curvas fotométricas.

      - LÁMPARAS

Serán de marca reconocida a satisfacción de la Inspección de Obra. Tendrán las siguientes características generales:

Lámparas compactas tipo PLC - PL E/T, con equipo electrónico incorporado (en la base de la lámpara se encuentra el equipo auxiliar), terminando en un casquillo con rosca E27..

Elevado rendimiento luminoso. Suave encendido inmediato libre de centelleos.

Excelente reproducción cromática y distribución luminosa.

Cualquier posición de servicio.

Protección antiparasitaria según VDE 0879 parte 2.

      - CAÑOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAJAS Y ACCESORIOS

Los caños serán de plástico aislante rígido IEC 61386-21, autoextinguibles, para la instalación a la vista sobre mampostería.

Para la instalación subterránea deberán cumplir con lo indicado en IEC 61386-24 o en la IRAM 62386-24. Para este caso también se podrán utilizar tubos de PVC no plastificado destinados al transporte de líquidos bajo presión que cumplan con la IRAM 13350.

Las cajas de inspección, paso y/o derivación deberán ser normalizadas, de material sintético aislante autoextinguible.  Todos los accesorios, uniones y conectores entre caños y cajas también deberán cumplir con esta condición.

      - CONDUCTORES

La presente especificación deberá ser cumplida por todos los cables a instalar.

Los conductores a utilizar deberán responder a las normas IRAM según se especifica a continuación o bien a aquellas que correspondan en el momento de ejecución de la obra:

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista):

Norma IRAM 62267: Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas fijas interiores, aislados con materiales de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive.

b) Instalación enterrada:

Norma IRAM 2178: Cables de energía aislados con dieléctrico sólido extruido para tensiones nominales de 1,1 a 33 kV.

Serán de marca Pirelli, IMSA o superior calidad.

    - CRITERIOS PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MONTAJE

      - GENERALIDADES

Estarán a cargo del Contratista de todos los trabajos de montaje y de interconexión de cada uno de los equipos del sistema solicitado en el presente.

Cada uno de los elementos constitutivos de este sistema deberá ser de última generación tecnológica, nuevo, sin uso y destinado a cumplir la función específica que indica el presente pliego.

Además de dar cumplimiento a las reglamentaciones en vigencia el Contratista deberá acatar toda indicación que le imparta la Inspección.

Debiendo trabajar en condiciones normales de limpieza, orden y ejecutar sus trabajos en forma prolija.

Una vez finalizado los trabajos citados y antes de iniciar la puesta en servicio, el Contratista procederá a ajustar los detalles de todos aquellos sistemas, equipos, componentes, elementos que hubieren resultado dañados durante el transporte y / o montaje, previa autorización de la Inspección.

El Contratista adoptará las medidas de precaución necesaria para evitar deterioros como consecuencia de la intervención de otros gremios. En ningún caso se aceptarán las instalaciones incompletas o que no se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

      - TABLERO DE PROTECCION Y MANIOBRA

En el tablero seccional existente se deberán realizar todas las conexiones de los circuitos que conforman el presente proyecto con elementos nuevos, reubicando y/o redistribuyendo previamente los elementos de protección y maniobra ya instalados, con previa aprobación de la inspección de la obra.

Las dimensiones y la disposición de elementos, protecciones, seccionadores, etc., podrán adaptarse a las características de los tableros existentes.

En cada uno de los dos terminales de un borne se admitirá solamente la conexión de un único conductor.

Los puentes entre bornes deberán efectuarse con accesorios de cobre normalizados de longitud adecuada a la cantidad de bornes a interconectar y de sección apta para la corriente que circulará. No se admitirán guirnaldas con cable entre bornes.

Las alimentaciones a los elementos de maniobra que protegen los distintos circuitos se derivarán directamente a cada de borne de conexión mediante peine de conexión o de barras de cobre electrolítico (bornera de distribución tipo podio) en el caso de tener más de 3 circuitos.

Los extremos conectados a borneras de los cables flexibles estarán dotados de termínales a compresión no ferrosos. Los extremos conectados a aparatos deberán tener terminales a compresión no ferrosos. Todo el cableado deberá alojarse en canalizaciones protegidas cuando se vinculen aparatos con borneras o bien aparatos alejados entre sí.

Las mismas serán de material plástico con tapas y orificios laterales para la adecuada salida de cables en los puntos que corresponda. Deberán permitir el eventual cambio de conductores, por lo que serán dimensionadas en forma amplia.

Las canalizaciones de salida hacia cada circuito terminal, serán con caño de material sintético aislante apto para uso eléctrico, de acuerdo a la IEC 61386-21.

Todos los ingresos y egresos de canalizaciones, hacia o desde el tablero seccional se realizarán por la parte inferior del mismo y se harán por medio de prensacables.

Desde el interruptor de cabecera existente en el tablero seccional, se alimentará un Interruptor Diferencial desde la fase menos cargada, y desde éste último se derivarán dos circuitos terminales a través de sus correspondientes PIAs, que serán adecuadas para la potencia y carga de los elementos de consumo instalados.

La conexión entre el interruptor de cabecera e interruptor diferencial y luego hacia cada PIA será con conductor de 6 mm 2. Las salidas hacia cada circuito terminal desde cada PIA será con conductor unipolar de 2,5 mm2. Todos estos conductores responderán a la norma IRAM 62267.

      - CIRCUITOS

Todas los circuitos serán por lo menos bifilares, o sea monofásicos de 1 x 220 V + N, con conductor de protección (PE).

Todos los circuitos serán protegidos contra sobrecargas y contra cortocircuitos con pequeños interruptores automáticos (PIA) bipolares, y cada PIA protegerá a un único circuito.

Todos los circuitos terminales serán protegidos contra los contactos directos mediante un interruptor diferencial (ID) Cada ID puede proteger a uno o a varios circuitos

Se colocará un contactor asociado a un temporizador a fin de programar los horarios de encendido y apagado de las luces.

Los circuitos montados en la cañería a la vista, serán cableados con cables unifilares, con conductor de Cu aislados, según norma IRAM 62267.

Los circuitos montados en la cañería subterránea serán cableados con cable subterráneo de Cu aislados, según norma IRAM 62266.

En todos aquellos casos en que en un mismo circuito se utilicen tramos cableados con cables unifilares según IRAM 62267 y cables tipo subterráneo según IRAM 2178, la conexión entre ambos tipos de cables se hará dentro de una caja con borneras adecuadas a la sección de los cables a conectar.

Los circuitos para usos generales, para usos especiales y los dedicados a consumos específicos (incluidos los conductores de protección) tendrán cañerías o conductos independientes para cada uno de ellos. Excepcionalmente, hasta tres circuitos para usos generales pueden alojarse en una misma cañería o conducto, siempre: a) que pertenezcan a la misma fase y al mismo tablero; b) que la suma de las corrientes asignadas de los dispositivos de protección de cada uno de los circuitos no sea mayor a 36 A; c) que el número total de bocas de salida alimentadas por el conjunto de los circuitos no supere las quince (15).

En la instalación subterránea se admitirán en un mismo caño o conducto hasta tres circuitos seccionales, siempre que estén formados por cables con aislación no menor a 1 kV y envoltura, que respondan a la norma IRAM 62266.

Todos los conductores de distintos circuitos que converjan en una misma caja serán fehacientemente identificados con diferentes colores y/o con anillos numerados.

Cada boca (punto de un circuito terminal donde se conecta el aparato utilizador por medio de tomacorrientes o por medio de conexión fija) sirve como tal a un solo circuito. Podrá servir como caja de paso pero no de derivación de otros circuitos.

Todos los circuitos terminales, cargados con su máxima carga permanente, tendrán en la boca de salida más alejada del tablero, una caída de tensión (respecto a la tensión nominal de entrada) menor de la admisible.

      - CAÑERÍAS Y CAJAS

El diámetro interno mínimo de los caños se determinará en función de la cantidad,  sección y diámetro (incluida la aislación) de los conductores.

En la instalación a la vista, los caños serán soportados mediante abrazaderas de dos patas, independientes para cada uno; distanciadas a 1.50 m. entre si, fijadas a la obra civil.

Las curvas realizadas en caños no deberán efectuarse con ángulos no menores a 90°. Además deberán tener como mínimo los radios de curvatura indicados en la norma IRAM correspondiente

Se deberán colocar cajas de inspección de manera que no queden tramos rectos mayores de 9 m. o más de dos curvas seguidas.

Las cañerías subterráneas deberán estar enterradas como mínimo a 70 cm de la superficie.

La conexión a cada artefacto de iluminación se realizará respetando la normativa vigente y evitando en éste y en todos los puntos de transición a lo largo del tendido, el daño sobre los cables.

Antes de la tapada final, se debe cubrir la cañería con una capa de material de relleno, libre de piedras, cascotes, etc., de 20 cm de espesor y colocar la cinta de advertencia correspondiente.

      - CONDUCTORES

Para el tendido se tomarán en cuenta las recomendaciones del fabricante particularmente en lo relativo a esfuerzos máximos de tracción y radios mínimos de curvatura.

La sección mínima de conductor de la instalación eléctrica normal que deberá emplear será de 2,5 mm2 debiendo tomarse en cuenta para su dimensionamiento la capacidad de corriente en condiciones normales, de cortocircuito y la caída de tensión

Las uniones y derivaciones de conductores de secciones de hasta 2.50 mm2. inclusive, podrán efectuarse intercalando y retorciendo sus hebras realizándose por medio de borneras; manguitos de indentar o soldar (utilizando soldadura de bajo punto de fusión con decapante de residuo no ácido) u otro tipo de conexiones que aseguren conductividad eléctrica: por lo menos igual a la del conductor original.

Para agrupamientos múltiples (más de tres conductores), deberán utilizarse borneras de conexión (norma IRAM 2441). Las uniones y derivaciones no podrán someterse a solicitaciones mecánicas y deberán cubrirse con un aislante eléctrico de características equivalentes al que poseen los conductores.

No se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños; las cuales deberán efectuarse exclusivamente en las cajas.

Los conductores deberán respetar el código de colores descripto a continuación.

NEUTRO: COLOR CELESTE

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN: 	BICOLOR VERDE-AMARILLO

FASE “R” COLOR CASTAÑO

FASE "S": COLOR NEGRO

FASE "T": COLOR ROJO

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores excepto el verde, amarillo o azul.

      - PUESTA A TIERRA

Se deberán observar las normas correspondientes a los siguientes puntos:

IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas Eléctricos. Consideraciones Generales. Código de práctica.

IRAM 2281-2 Código de Practica para Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos. Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra.

IRAM 2281-3 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos, Instalaciones Industriales y Domiciliarias (Inmuebles) y Redes de Baja Tensión. Código de práctica.

El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

En todos los casos deberán efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación.

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado "conductor de protección" de cobre electrolítico aislado bicolor verde-amarillo (norma IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) que recorrerá la instalación y cuya sección mínima se establece según norma IRAM correspondiente.

En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2,50 mm2 y no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará por el interruptor diferencial; en caso que este dispositivo forme parte de las instalaciones.

El tablero seccional dispondrá en su interior de una barra de cobre electrolítico como colector general de tierra a la cual serán conectadas todas las partes metálicas del mismo y sus aparatos, como así también derivaciones al sistema general de puesta a tierra. Deberá estar identificado con el color verde-amarillo. Si no existe, la contratista deberá colocar la correspondiente.

No se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra, sino que cada uno deberá conectarse en derivación en forma individual.

      - PROTECCION AL CONTACTO CON LAS PERSONAS

Ninguna de las partes de una instalación que normalmente están a bajo tensión deberá ser accesible al contacto con las personas. La protección debe lograrse mediante aislación adecuada de las partes. Dichos elementos de protección deberán tener suficiente rigidez mecánica para que impidan que; por golpes o presiones; se pueda establecen contacto eléctrico con las partes bajo tensión; en todos los casos se cumplirá con las condiciones establecidas por el grado IP2X de la norma IRAM 2444.

- LIMPIEZA DE OBRA

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente en forma de mantener la obra limpia y transitable. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedente exigida, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detalla en las Especificaciones Técnicas.

Se incluyen en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revoques, etc.

Oficina de Asesoramiento Técnico, febrero de 2017

# Text boxes

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDA DE CALLE ABSALON ROJAS, DEL PALACIO DE TRIBUNALES

ABSALON ROJAS (ENTRE ALVEAR Y CHACABUCO), CIUDAD CAPITAL, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

LICITACION PUBLICA Nº 02/2.017

2017

OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO

PODER JUDICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

FEBRERO DE 2017