PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- GENERALIDADES

El Contratista deberá proveer e instalar cortinas de material Black Out, con sistema de accionamiento Roller, en todas las carpinterías ubicadas en los laterales con orientación norte y sur del bloque central del Palacio de Tribunales, las que se indican en planos que integran el presente Pliego.

Se debe tener presente que las medidas que integran la presente documentación son indicativas, por lo que la Contratista se obliga a corroborar todas las dimensiones in situ, sin que las diferencias que resultaren le otorgue derecho a reclamar el pago de excedente alguno.

Las dimensiones de las cortinas a instalar se deberán corresponder con las de los paños de las correspondientes aberturas a cubrir, ya sea que se trate de la piel de vidrio o bien de las ventanas de aluminio con hojas proyectante.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

  - Sistema

Protección solar conformada por cortinas enrollables de tela Black Out, fabricada a partir de fibra de vidrio con comando manual a cadena.

  - Tela

Deberá ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de modo tal que la operación de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estarán sujetas a un tubo de enrollamiento de aluminio, según lo más adelante especificado. En la parte inferior estarán adosadas a un zócalo de aluminio mediante sistema de encastre.

  - Mecanismo de accionamiento

El mecanismo a utilizar será roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo accionado por una cadena plástica.

  - Tubo de enrollamiento

Conformado por piezas de extrusión de aluminio, de diámetro proporcional a la medida de la cortina, permitiendo la fijación de la tela al tubo mediante adhesivo. La estructura del tubo deberá garantizar la no flexión del mismo en más de 3 mm.

  - Soportes

Los soportes serán metálicos, con protección de pintura termo endurecible. Contarán con un sistema de traba que no permita el desprendimiento del tubo además de facilitarle desmonte de la cortina.

  - Cadena de mando

Deberá ser plástica al tono de la tela, y estar perfectamente calibrada con respecto al engranaje del mecanismo.

  - Características técnicas:

Material de la cortina: Tela vinílica de PVC lavable tipo Black Out.

Cobertura de rayos UV: 100%

Color: a designar por la inspección.

- INSTALACIÓN

La presente licitación incluye la colocación de las cortinas, en los lugares indicados en los planos adjuntos y/o en los lugares que designe la Inspección.

- MUESTRAS

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras del sistema a instalar como así también carta de colores.

- CANTIDADES Y DIMENSIONES

Se adjunta Anexo donde constan las dimensiones y cantidades de las cortinas a proveer e instalar.

Oficina de Asesoramiento Técnico

Poder Judicial de Santiago del Estero

Abril de 2019

ANEXO

| REFERENCIA (en plano) | CORTINAS (ancho x alto) | SS | PB | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 4ºP | 5ºP | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1,05x1,20 | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| B | 0,55x1,16 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| C | 1,05x0,70 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| D | 1,05x1,30 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 26 |
| E | 1,15x2,50 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 64 |
| F | 1,05x1,40 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| G | 1,15x2,25 |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |

NOTA: Las dimensiones son indicativas, debiendo la contratista replantear las cortinas in situ.