PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- SISTEMA DE OSCURECIMIENTO - CORTINAS TIPO ROLLER

  - CARACTERISTICAS TECNICAS

El Contratista deberá proveer e instalar cortinas tipo ROLLER o similar  en todas las carpinterías indicadas en planos adjuntados, donde las medidas se replantearán en obra y deberán corresponder sus dimensiones con las de las aberturas a cubrir, según las siguientes especificaciones:

    - Sistema

Protección solar conformada por cortinas enrollables de tela Screen, fabricada a partir de  fibra de vidrio con comando manual a cadena.

    - Tela

Deberá ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de modo tal que la operación de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estarán sujetas a un tubo de enrollamiento de aluminio, según lo más adelante especificado. En la parte inferior estarán adosadas a un zócalo de aluminio mediante sistema de encastre.

    - Mecanismo de accionamiento

El mecanismo a utilizar será tipo roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo accionado por una cadena plástica.

    - Tubo de enrollamiento

Conformado por piezas de extrusión de aluminio, de diámetro proporcional a la medida de la cortina, permitiendo la fijación de la tela al tubo mediante adhesivo. La estructura del tubo deberá garantizar la no flexión del mismo en más de 3 mm.

    - Soportes

Los soportes serán metálicos, con protección de pintura termo endurecible. Contarán con un sistema de traba que no permita el desprendimiento del tubo además de facilitarle desmonte de la cortina.

    - Cadena de mando

Deberá ser plástica al tono de la tela, y estar perfectamente calibrada con respecto al engranaje del mecanismo.

    - Instalación

La instalación de los soportes deberá realizarse de acuerdo a la documentación de proyecto y deberá superar la prueba de carga indicada.

    - Características técnicas:

Material de la cortina: Tela Screen fabricada a partir de fibra de Espesor: 0,60mm

Factor de Apertura: 5%

Cobertura de rayos UV: 95%

  - MUESTRAS

Los oferentes deberá presentar en el  Acto de Apertura Muestras de las telas, de los sistemas ofrecidos, carta de colores, folletería y cualquier otro tipo de elemento que permita constatar la calidad del producto ofrecido, pudiendo indicarse los lugares donde han colocado cortinas similares a fin de que se las pueda observar e inspeccionar personalmente.-

Detalle de las medidas referenciales indicadas en planos adjuntos, y cantidades requeridas:

|  | Medidas | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| A | 1,70 x 1,80 | 94 |
| B | 0,90 x 1,40 | 4 |
| C | 1,70 x 2,20 | 38 |
| D | 0,90 x 1,70 | 2 |
| E | 1,50 X 1,80 | 8 |

Oficina de Asesoramiento Técnico del Poder Judicial. Abril de 2016.-